## Slide 1
RSA : FPGA Implementacija RSA public key kriptosistema
Aleksandar Bradic 231/99
alek.br@gmail.com
Predmet : Racunarski VLSI sistemi
Prof: Dr. Veljko Milutinovic
Asistent: Tatjana Petrovic

## Slide 2
RSA public key enkripcija :
Omogucava enkriptovanu komunikaciju izmedju uredjaja koji ne moraju
poznavati unapred definisani kljuc (kao kod sistema sa simetricnim kljucevima)
Na ovaj nacin, moguce je ostvariti potpuno “sigurnu” komunikaciju izmedju bilo
koja dva komunikaciona uredjaja
Zasniva se na upotrebi 2 kljuca : tajnog i javnog
Enkripcija se vrsi javnim a dekripcija tajnim kljucem
Zadatak : Implementacija
FPGA RSA enkoder/dekodera
Analiziramo dizajn i implementaciju jednog realnog RSA IP core-a :
http://www.opencores.org/projects/basicrsa/

## Slide 3
Enkripcija :
Dekripcija :
enkriptovana poruka
javni kljuc
moduo
originalna poruka
enkriptovana poruka
tajni kljuc
moduo
originalna poruka
RSA public key algoritam:

## Slide 4
Realizacija :: Koncept
Isti uredjaj vrsi i enkripciju i dekripciju,
u zavistosti od izabranih ulaza !
Implementiramo samo enkripciju/dekripciju,
ne ulazimo u generisanje kljuceva, sto je
obicno zadatak drugog uredjaja ili jedinice, u
slucaju System-on-chip sistema

## Slide 5
Razvoj i testiranje VHDL modela
RTL sinteza
Implementacija na Xilinx Spartan II / Virtex FPGA platformi
Realizacija :: Zahtevi :
Problem #1 : Kako efikasno realizovati funkciju mnozenja po modulu ?
Resenje: Shift-And-Add algoritam
Problem #2 : Kako efikasno realizovati funkciju eksponencijacije ?
Resenje: Square & Multiply algoritam
Realizacija :: Problemi
Prvo treba realizovati jedinicu za modularno mnozenje !
Osnovna Aritmeticka operacija
uredjaja :

## Slide 6
Active HDL : model razvoja projekta

## Slide 7
Korak 1 : Implementacija Modular Multiplier jedinice

## Slide 8
Modularno Mnozenje
Za svaki bit prvog mnozioca, vrednost drugog se shift-uje
Za svako “1” u prvom mnoziocu, shift-ovana vrednost drugog se dodaje proizvodu
Operacija se zavrsava kada su “iskoriscene” sve jedinice
u prvom mnoziocu
modularno mnozenje:
out = X * Y mod Z
Shift and Add algoritam:
A) Relizacija mnozaca :

## Slide 9
Vrsimo klasicno Shift-And-Add mnozenje
Dobijamo : P1 = multiplicand * multiplier
U zavisnosti od najvisih bitova P1 :
a) Ako je P1 < n => na izlaz izbacujeno P1
b) Ako je n < P1 < 2n => na izlaz izbacujemo P2 = P1-moduo
c) Ako je P1 > 2*moduo => izbacujemo P3 = P1-(2*moduo)
=> na izlazu dobijamo moduo proizvoda!
Modularno Mnozenje
B) Relizacija modularnog mnozaca :
modularno mnozenje:
out = X * Y mod Z

## Slide 10
Modular Multiplier Unit
modulus
mpand
product = X * Y mod Z
mplier
Ocekuje da primi mnozioce na mpand i mplier magistralama i moduo, na modulus magistrali
Nakon Data Set signalizacije (ds signal), ucitava podatke sa magistrala i vrsi izracunavanje
Po zavrsetku izracunavanja, “izbacuje” rezultat na product magistali i signalizira zavrsetak ciklusa, postavljanjem ready signala

## Slide 11
modmult.vhdl
deklaracije include-ova
entity : strukturalni opis interfejsa
deklaracije signala
implementacija funkcionalne seme
realizacija state procesa
Modular Multiplier : Realizacija VHDL opisa

## Slide 12
Strukturalni dizajn :
VHDL opis :
entity modmult is
Generic (MPWID: integer := 32);
Port ( mpand : in std_logic_vector(MPWID-1 downto 0);
mplier : in std_logic_vector(MPWID-1 downto 0);
modulus : in std_logic_vector(MPWID-1 downto 0);
product : out std_logic_vector(MPWID-1 downto 0);
clk : in std_logic;
ds : in std_logic;
reset : in std_logic;
ready : out std_logic);
end modmult;
entity : strukturalni opis interfejsa

## Slide 13
architecture modmult1 of modmult is
signal mpreg: std_logic_vector(MPWID-1 downto 0);
signal mcreg, mcreg1, mcreg2: std_logic_vector(MPWID+1 downto 0);
signal modreg1, modreg2: std_logic_vector(MPWID+1 downto 0);
signal prodreg, prodreg1, prodreg2, prodreg3, prodreg4: std_logic_vector(MPWID+1 downto 0);
signal modstate: std_logic_vector(1 downto 0);
signal first: std_logic;
mnozac
Opisuje stanje sistema
vrednosti modula
Sinhronizacioni signal
mnozilac
pomocne vrednosti
proizvoda
deklaracije signala

## Slide 14
product <= prodreg4(MPWID-1 downto 0);
with mpreg(0) select
prodreg1 <= prodreg + mcreg when '1',
prodreg when others;
prodreg2 <= prodreg1 - modreg1;
prodreg3 <= prodreg1 - modreg2;
modstate <= prodreg3(mpwid+1) & prodreg2(mpwid+1);
with modstate select
prodreg4 <= prodreg1 when "11",
prodreg2 when "10",
prodreg3 when others;
mcreg1 <= mcreg - modreg1;
with mcreg1(MPWID) select
mcreg2 <= mcreg when '1',
mcreg1 when others;
ready <= first;
Implementacija funkcionalne sheme
konacni rezultat
shift-ujemo, ako je bit ‘1’,
inace kopiramo original
P2 = P1 – moduo
P3 = P1 – (2*moduo)
stanje i izlaz,odredjujemo
na osnovu najvisih bitova
oduzimamo moduo od shift-ovanog
mnozioca i biramo odgovarajucu
vrednost modula
sinhronizacioni signal

## Slide 15
combine: process (clk, first, ds, mpreg, reset) is
begin
if reset = '1' then first <= '1';
elsif rising_edge(clk) then
if first = '1' then
if ds = '1' then
mpreg <= mplier;
mcreg <= "00" & mpand;
modreg1 <= "00" & modulus;
modreg2 <= '0' & modulus & '0';
prodreg <= (others => '0');
first <= '0';
end if;
else if mpreg = 0 then
first <= '1';
else mcreg <= mcreg2(MPWID downto 0) & '0';
mpreg <= '0' & mpreg(MPWID-1 downto 1);
prodreg <= prodreg4;
end if; end if;
end if;
end process combine;
combine : state process
Prvi ulazak u petlju (nakon reseta)
Ukoliko je prvi ulazak i eksterni uredjaj je signalizirao
da su podaci spremni, ucitavamo vrednosti sa magistrale,
u lokalne registre
modreg2 = 2*modulus
ostale signale inicijano postavljamo na 0
ako nema vise jedinica u mnoziocu, operacija je zavrsena
kopiramo medjuproizvod u izlazni registar
pomeramo mnozac jedno mesto u levo i mnozilac,
jedno mesto u desno (prema Shift and Add algoritmu)

## Slide 16
ENTITY testbench IS
END testbench;
ARCHITECTURE behavior OF testbench IS
COMPONENT modmult32
PORT(
mpand : IN std_logic_vector(31 downto 0);
mplier : IN std_logic_vector(31 downto 0);
modulus : IN std_logic_vector(31 downto 0);
clk : IN std_logic;
ds : IN std_logic;
reset : IN std_logic;
product : OUT std_logic_vector(31 downto 0);
ready : OUT std_logic
);
END COMPONENT;
BEGIN
uut: modmult32 PORT MAP(
mpand => mpand,
mplier => mplier,
modulus => modulus,
product => product,
clk => clk,
ds => ds,
reset => reset,
ready => ready
);
*** User defined Stimulus ***
END;
SIGNAL mpand : std_logic_vector(31 downto 0);
SIGNAL mplier : std_logic_vector(31 downto 0);
SIGNAL modulus : std_logic_vector(31 downto 0);
SIGNAL product : std_logic_vector(31 downto 0);
SIGNAL clk : std_logic;
SIGNAL ds : std_logic;
SIGNAL reset : std_logic;
SIGNAL ready : std_logic;
Testiranje VHDL opisa
Kreiramo novi vhdl opis – Testbench , koji nema interfejs, unutar koga definisemo i instanciramo UUT (Unit Under Test)
Unutar TestBench-a, definisemo signale koji odgovaraju ulazima UUT,
i vrsimo njihovo mapiranje na odgovarajuce portove
Kreiramo procese – “stimuluse”, koji generisu signale na odgovarajucim
portovima, i posmatramo rezultate na izlaznim signalima

## Slide 17
Automatsko generisanje Testbench-a
Samo generisanje Testbench-a sa zadati vhdl fajl
se moze realizovati automatski unutar ActiveHDL-a
Ovako generisani testbench predstavlja samo
definiciju i instanciranje UUT, sami test vektori se
i dalje moraju “rucno” definisati
Test vektori se opisuju kao procesi koji generisu
signale na odgovarajucim portovima UUT-a, tako
da izazovu odgovarajuce reakcije, jedinice koju
testiramo

## Slide 18
-- *** Test Bench - User Defined Section ***
tb : PROCESS
BEGIN
reset <= '1';
wait until clk = '1';
reset <= '0';
wait until clk = '0';
ds <= '1';
mpand <= x"00003285";
mplier <= x"00000015";
modulus <= x"00007f00";
wait; -- will wait forever
END PROCESS;
clkgen: process
begin
wait for 3 ns;
if clk = '1' then
clk <= '0';
else
clk <= '1';
end if;
end process;
-- *** End Test Bench - User Defined Section ***
Inicijalizujemo mnozac
Simuliramo
generator takta
Zadajemo mnozioce i moduo
Ocekujemo moduo proizvoda
na izlazu !
Testbench : zadavanje test vektora

## Slide 19
Simulacija u Active HDL-u

## Slide 20
Active HDL : rezultati simulacije

## Slide 21
Korak 2 : Implementacija RSA enkodera

## Slide 22
Ocekuje podatke koje treba da enkriptuje/dekriptuje na indata ,eksponent na inExp i moduo na inMod magistrali
Ocekuje odgovarajuce sinhronizacione signale
Vrsi proces modularne eksponencijacije
Signalizira zavrsetak operacije
Izbacuje enkriptovane/dekriptovane podatke na cypher magistrali
Realizacija modularne eksponencijacije??
RSA enkoder

## Slide 23
Algoritam koji se koristi za brzo racunanje velikih celobrojnih stepena zadatog broja
U odnosu na algoritam koji podrazumeva mnozenje x, samim sobom n-1 puta,
ovaj algoritam vrsi samo O(log n) mnozenja, cime drasticno ubrzava ceo proces
Eksponencijacija Kvadriranjem

## Slide 24
Za svaki bit eksponenta, vrednost poruke se kvadrira
Za svako ‘1’ u eksponentu, vrednost poruke se mnozi sa rezultatom kvadriranja
Operacija se zavrsava kada nema vise jedinica u eksponentu
=> u dizajnu su nam potrebna dva mnozaca : jedan za kvadriranje i jedan za mnozenje
Square and Multiply algoritam :
Modularna Eksponencijacija : Square and Multiply
cypher
exponent
modulus
message

## Slide 25
modmult.vhdl
deklaracije include-ova
entity : strukturalni opis interfejsa
instanciranje komponenti
deklaracije signala
realizacija state procesa
RSA Cypher : Realizacija VHDL opisa
definicija arhitekture
mapiranje portova
definicija eksternih komponenti
implementacija funkcionalne sheme

## Slide 26
entity RSACypher is
Generic (KEYSIZE: integer := 32);
Port (indata: in std_logic_vector(KEYSIZE-1 downto 0);
inExp: in std_logic_vector(KEYSIZE-1 downto 0);
inMod: in std_logic_vector(KEYSIZE-1 downto 0);
cypher: out std_logic_vector(KEYSIZE-1 downto 0);
clk: in std_logic;
ds: in std_logic;
reset: in std_logic;
ready: out std_logic
);
end RSACypher;
entity : strukturalni opis interfejsa
Strukturalni dizajn :
VHDL opis :

## Slide 27
component modmult is
Generic (MPWID: integer);
Port ( mpand : in std_logic_vector(MPWID-1 downto 0);
mplier : in std_logic_vector(MPWID-1 downto 0);
modulus : in std_logic_vector(MPWID-1 downto 0);
product : out std_logic_vector(MPWID-1 downto 0);
clk : in std_logic;
ds : in std_logic;
reset : in std_logic;
ready: out std_logic);
end component;
definicija eksternih komponenti
Za operacije mnozenja i kvadriranja, koristimo komponentu modmult - realizovani modularni mnozac

## Slide 28
signal modreg: std_logic_vector(KEYSIZE-1 downto 0);
signal root: std_logic_vector(KEYSIZE-1 downto 0);
signal square: std_logic_vector(KEYSIZE-1 downto 0);
signal sqrin: std_logic_vector(KEYSIZE-1 downto 0);
signal tempin: std_logic_vector(KEYSIZE-1 downto 0);
signal tempout: std_logic_vector(KEYSIZE-1 downto 0);
signal count: std_logic_vector(KEYSIZE-1 downto 0);
signal multrdy, sqrrdy, bothrdy: std_logic;
signal multgo, sqrgo: std_logic;
signal done: std_logic;
modreg – radna vrednost modula
root – vrednost koju kvadriramo
square – rezultat kvadriranja
sqrin – 1 ili kopija korena
tempin – 1 ili kopija kvadrata
tempout – rezultat mnozenja
count – radna kopija eksponenta
Data signali :
multrdy – zavrseno mnozenje
sqrrdy – zavrseno kvadriranje
bothrdy – zavrseno i mnozenje i kvadriranje
multgo – inicira pocetak mnozenja
sqrgo – inicira pocetak kvadriranja
done – enkripcija zavrsena
Sinhronizacioni signali :
deklaracije signala

## Slide 29
modmultiply: modmult
Generic Map(MPWID => KEYSIZE)
Port Map(mpand => tempin,
mplier => sqrin,
modulus => modreg,
product => tempout,
clk => clk,
ds => multgo,
reset => reset,
ready => multrdy);
Vrsi operaciju Mnozenja
Vrsi operaciju Kvadriranja
instanciranje komponenti
modsqr: modmult
Generic Map(MPWID => KEYSIZE)
Port Map(mpand => root,
mplier => root,
modulus => modreg,
product => square,
clk => clk,
ds => multgo,
reset => reset,
ready =>sqrrdy);
Instanciramo dva mnozaca : jedan za modularno mnozenje i jedan za kvadriranje

## Slide 30
implementacija funkcionalne sheme
Realizaciju ove sheme vrsimo pri instancijaciji
mnozaca, mapiranjem odgovarajucih portova
na odgovarajuce signale

## Slide 31
Upravljacki procesi
-- Prati brojace i enable flag-ove
mngcount: process (clk, reset, done, ds, count, bothrdy)
-- Vrsi inicijalizaciju kvadrirajuceg mnozaca
setupsqr: process (clk, reset, done, ds)
-- Vrsi inicijalizaciju standardnog modularnog mnozaca
setupmult: process (clk, reset, done, ds)
-- Vrsi sinhronizaciju sa okolinom i enable mnozaca
crypto: process (clk, reset, done, ds, count, bothrdy)
realizacija state procesa

## Slide 32
mngcount : brojacki proces
mngcount: process (clk, reset, done, ds, count, bothrdy) is
begin
if reset = '1' then
count <= (others => '0');
done <= '1';
elsif rising_edge(clk) then
if done = '1' then
if ds = '1' then
count <= '0' & inExp(KEYSIZE-1 downto 1);
done <= '0';
end if;
elsif count = 0 then
if bothrdy = '1' and multgo = '0' then
cypher <= tempout;
done <= '1';
end if;
elsif bothrdy = '1' then
if multgo = '0' then
count <= '0' & count(KEYSIZE-1 downto 1);
end if;
end if;
end if;
end process mngcount;
Glavni “watchdog” proces – prati brojace i
enable flegove
Pri prvom ulasku u petlju, nakon
reseta, ucitava se sa inExp bus-a,
vrednost brojaca
Reset sistema
Ukoliko je counter, dekrementiran do nule
i mnozenje zavrseno, na izlaz se izbacuje
enkriptovana vrednost i signalizira kraj operacije
Enkripcija je u toku, ukoliko su mnozaci spremni, vrsi se shift brojaca i inicira se sledeci
ciklus

## Slide 33
setupsqr : upravljanje jedinicom za kvadriranje
setupsqr: process (clk, reset, done, ds) is
begin
if reset = '1' then
root <= (others => '0');
modreg <= (others => '0');
elsif rising_edge(clk) then
if done = '1' then
if ds = '1' then
modreg <= inMod;
root <= indata;
end if;
else
root <= square;
end if;
end if;
end process setupsqr;
Prati signale i zadaje ulazne vrednosti jedinici za kvadriranje
Reset mnozaca
Prvi ciklus, ucitavaju se vrednosti
sa bus-a u interne registre mnozaca
Kvadriranje je u toku,
vracamo rezultat kvadriranja nazad u mnozac

## Slide 34
setupmult : upravljanje mnozacem
setupmult: process (clk, reset, done, ds) is
begin
if reset = '1' then
tempin <= (others => '0');
sqrin <= (others => '0');
modreg <= (others => '0');
elsif rising_edge(clk) then
if done = '1' then
if ds = '1' then
if inExp(0) = '1' then
tempin <= indata;
else
tempin(KEYSIZE-1 downto 1) <= (others => '0');
tempin(0) <= '1';
end if;
modreg <= inMod;
sqrin(KEYSIZE-1 downto 1) <= (others => '0');
sqrin(0) <= '1';
end if;
else
tempin <= tempout;
if count(0) = '1' then
sqrin <= square;
else
sqrin(KEYSIZE-1 downto 1) <= (others => '0');
sqrin(0) <= '1';
end if;
end if;
end if;
end process setupmult;
Reset mnozaca
Prati signale i zadaje ulazne vrednosti modularnom mnozacu
Prvi ciklus, ucitavaju se vrednosti sa bus-a u interne registre mnozaca. Ukoliko je najnizi bit
eksponenta ‘1’, u registar mnozaca, ucitavamo vrednost poruke, inace ucitavamo ‘1’
square setujemo na 1, da bi rezultat prvog
mnozenja bio ili 1 ili inicijalna vrednost poruke
Mnozenje je u toku, vracamo rezultat mnozenja na ulaz
Counter pomeramo jedno mesto udesno
Ako je najnizi bit eksponenta 1, vracamo rezultat
prethodnog kvadriranja u mnozac. Inace, setujemo
vreadnost square signala na 1 da signaliziramo da nema
mnozenja ( U skladu sa Square And Multiply algoritmom )

## Slide 35
crypto : upravljanje procesom enkripcije/dekripcije
crypto: process (clk, reset, done, ds, count, bothrdy) is
begin
if reset = '1' then
multgo <= '0';
elsif rising_edge(clk) then
if done = '1' then
if ds = '1' then
multgo <= '1';
end if;
elsif count /= 0 then
if bothrdy = '1' then
multgo <= '1';
end if;
end if;
if multgo = '1' then
multgo <= '0';
end if;
end if;
end process crypto;
Zadaje enable signale mnozacima
u odgovarajucim trenutcima
Reset sistema : disable mnozaca
Prvi ciklus nakon postavljanja podataka:
inicira prvi ciklus mnozenja
Nakon prvog puta, startuje mnozace,
nakon sto isti zavrse prethodnu operaciju
Nakon startovanja mnozaca,
disable-uje ulaze mnozaca

## Slide 36
Testiranje VHDL opisa RSA enkodera
Kreiramo standardni Testbench unutar koga instanciramo RSACypher entitet
Kreiremo stimulus procese, unutar kojih zadajemo test vektore
Zadajemo ulazne (plaintext) podatke i odgovarajuce kljuceve
Zadajemo odgovarajuce sinhronizacione signale kojima iniciramo proces enkripcije
Posmatramo izlazni signal ready, cija vrednost “1”, signalizira kraj operacije
Na izlazu ocekujemo enkriptovane ulazne podatke

## Slide 37
-- *** Test Bench - User Defined Section ***
TB: PROCESS
BEGIN
wait for 120ns;
reset <= '1';
ds <= '0';
wait for 20ns;
wait until clk = '0';
reset <= '0';
wait until clk = '1';
wait until clk = '0';
inexp <= x"00903ad9";
inmod <= x"03b2c159";
indata <= x"00724183";
wait until clk = '1';
wait for 2ns;
ds <= '1';
wait until ready = '0';
ds <= '0';
wait until ready = '1';
wait;
END PROCESS;
ClkGen : PROCESS
BEGIN
wait for 5300ps; -- will wait forever
if clk = '1' then
clk <= '0';
else
clk <= '1';
end if;
END PROCESS;
-- *** End Test Bench - User Defined Section ***
Testbench : zadavanje test vektora

## Slide 38
Simulacija u Active HDL-u

## Slide 39
Cypher se dobija tek nakon ~ 7000 ns !!!
Active HDL : rezultati simulacije

## Slide 40
Synplicity Pro : Implementacija Dizajna

## Slide 41
Synplicity Pro : Implementacija na Xilinx Spartan II FPGA platformi

## Slide 42
Implementacija efikasnijeg algoritma modularnog mnozenja
Implementacija Wishbone-kompatibilnog interfejsa, za System-On-Chip realizacije
Dodavanje ulaznog FIFO bafera
Podrska za 128 i 256-bitne kljuceve
Realizacija internog generatora kriptografskih kljuceva
Moguca poboljsanja ??